## Slide 1
ProcessBatchATB — package flow
Protokoll_GT_JJJJ_MM.xlsx
sheet 'Proben' + gas sheets w1–w6
import_samples()
path → samples
(wanne, platz, messplatz, probe,
einwaage_in_g_fm, otm_k_fm)
import_gaswerte()
path, date_origin → gaswerte
(messplatz, datum, zeit, druck, temp,
hoehe_mm, ch4/co2_perc)
calc_gasvol()
df_gaswerte, df_proben, bad_channels → df_gas
(vol_norm_net, methane_perc, run_time)
calc_daily()
df_gas → df_daily (day, vol_norm_net_cum, methane_perc)
calc_termination()
df_daily → condition, abbruch,
abbruch_wide (VDI 4630 stop rule)
plot_qc()
df_daily, abbruch → QC plots
optional,
diagnostic
calc_yields()
df_daily, condition → yields_daily, yields
(biogas_yield_fm, methane_yield_fm)
check_validity()
yields → validity
(pruefglied, biogas_dev_pct, ch4_dev_pct)
export_data()
results, path, write_xlsx → .rds
(+ .xlsx if write_xlsx = TRUE)
GT_YYYY_MM_results
.rds / .xlsx
sheets: yields, yields_daily, validity
run_batch_pipeline()
protokoll_path, bad_channels, export_xlsx — orchestrates import_samples() → import_gaswerte() → calc_gasvol() → calc_daily() → calc_termination() → calc_yields() → check_validity() → plot_qc() → export_data() in sequence, returns results (invisible)
Amber = import / export · Green = join / normalise · Rust = evaluation / summary · Gray dashed = data object / file / orchestrator